sistem de automatizare 541 3ph

Aceste instrucţiuni se aplică următoarelor modele:

FAAC 541 3ph

Sistemele automate  541 3ph sunt destinate automatizării uşilor secţionale industriale echilibrate automate.

Acestea constau dintr-un sistem de acţionare electro-mecanic, şi  un echipament de control electric cu panou (541D) de interconectare pentru telecomandă  (844T).  Instalarea se poate face fie direct pe axul  rolei de închidere, fie cu transmisie cu lanţ (element opţional) cu o rată de reducere de 1:1.5 sau 1:2.

Sistemul ireversibil asigură blocarea mecanică a uşii atunci când motorul nu funcţionează, şi prin urmare, nu este necesară instalarea unui sistem de blocare; sistemul de eliberare şi de deschidere manuală (la modelele pentru care este livrat) face posibilă deplasarea uşii în cazul unei căderi de tensiune sau a unei defecţiuni.

Sistemele de automatizare 541 3ph au fost concepute şi construite pentru a fi utilizate atât în interior cât şi în exterior.

Tabelul 1

| Tipul aplicaţiei | Putere Viteza nominală axului (Nm) (rpm) | Rotaţii max ale axului |
| --- | --- | --- |
| Direct | 70 23 | 24 |
| Raport de reducere 1:1.5 | 105 17,2 | 18 |
| Raport de reducere 1:2 | 140 11,5 | 12 |

Graficul 1 arată cu ce tip de aplicaţie poate fi instalat sistemul 541 3ph, având în vedere că forţa maximă necesară pentru deplasarea manuală a uşii  F, in daN (1daN = for-a necesară pentru a ridica 1,02 kg), şi diametrul rolei de închidere  Df in milimetri. DE exemplu, dacă o poartă poate fi deplasată cu o forţă de 180daN şi iar diametrul rolei este de 180 mm, trebuie instalat un sistem 541 3ph  cu lanţ de transmisie de  1:1.5

N.B. Forţa  F poate fi măsurată cu un dinamometru. Aceasta nu este direct proporţională cu greutatea porţii, ci cu echilibrul acesteia  .

1.	Specificaţii tehnice

300

280

260

240

220

180

140

120

100

80

60

Transmisie

1:2

Transmisie

1:1.5

Grafic 1

40	Aplicaţie directă

20

0

100  110 120 130 140 150 160  170 180 190 200 210 220  230 240

Dt (mm)

Notă:  consultaţi tabelul 1 pentru aplicaţiile de transmisie cu lanţ

2.    dimensiuni şi descriere

Fig. 1

®

®	 	®

0

®

®

®

1 Sistem de acţionare

2  Pornire alimentare

3 Placa de fixare

4 Unitate limitator

5 Vinci

6 Carcasă echipament

7 Manetă de eliberare

8 Bucşe de asigurare a cheii

9 Cheie

10 Placă de siguranţă 3D         (element opţional)

- Cablu alimentare electrică  - 3xl.5

- Alimentare electrică 23OVac + Împământare

- Cablu alimentare electrică - 4xl. 5

- Alimentare electrică motor + împământare  + 2xO.5 f bec cu iluminare intermitentă

- Cablu de joasă tensiune  -  butoane de control pt echipament  +  sistem de siguranţă

- Cablu de joasă tensiune - 4xO,5 Rx fotocelule

- Cablu de joasă tensiune - 2xO.5 Tx fotocelule

- Cablu de joasă tensiune – receptor radio

- Cablu de joasă tensiune - 6xO.5 panou de control

Carcasă echipament

Fig. 2

Fig. 3

3.	dispunerea echipamentelor electrice

Figura 3 vă arată dispunerea echipamentelor electrice necesare pentru instalarea sistemului 5413ph cu telecomanda 844I.

4.    PRELIMINARY  CHECKS

Structura porţii trebuie să fie corespunzătoare automatizării şi trebuie să fie conformă cu standardele   EN12604  şi  EN  12605.

Axul de rotire a cablului trebuie să aibă un spaţiu pentru cheie. Aceasta trebuie să fie proiectată lateral cu o lăţime suficientă pentru a instala sistemul de acţionare şi sistemele de blocare cu cheie (sistemul de acţionare este montat direct pe ax) sau să se asigure sistemul (prin montarea cu transmisie cu lanţ – componentă opţională). Unii producători de porţi batante livrează sisteme de fixare speciale cu ax, fapt ce face posibilă automatizarea uşilor care au fost construite fără facilităţile necesare.

Verificaţi eficienţa rulmenţilor, a sistemului de paraşută, a şinei uşii şi a îmbinărilor. De asemenea asiguraţi-vă dacă firele de tracţiune sunt perfect potrivite în şanţurile rolelor, că nu intră în contact cu componentele mecanice sau cu componentele fixe ale structurii, şi că sunt supuse aceleiaşi tensiuni.

Asiguraţi-vă că nu există fricţiune la nivelul uşii; uşa trebuie să culiseze lin atât la deschidere cât şi la închidere.

Verificaţi dacă uşa este bine echilibrată: dacă se opreşte în orice poziţie, trebuie să rămână nemişcată.

Nu uitaţi că standardele europene EN12604 şi EN12453 recomandă sistemul 260N pentru uşile acţionate manual, ca limita maximă a forţei aplicate mânerelor pentru manevra manuală, şi 390N pentru uşile motorizate.

Consultaţi documentaţia tehnică a uşii pentru a identifica forţa necesară pentru deplasare şi numărul de rotaţii necesare pentru deschiderea completă.

Consultaţi tabelul 1 pentru a vedea ce tip de instalare (direct pe ax sau cu transmisei cu lanţ cu reducere) se potriveşte pentru specificaţiile declarate.

Eficienţa şi siguranţa sistemului automatizat sunt strâns legate de cele de mai sus. Trebuie astfel să luaţi legătura cu producătorul uşii sau cu instalatorul acesteia în cazul în care întâmpinaţi probleme. Îndepărtaţi sistemele de închidere mecanice ale porţii pentru a vă asigura că poarta este blocată de sistemul de automatizare. Îndepărtaţi sistemul de activare manuală dacă este disponibil. Verificaţi dacă este disponibil un sistem eficient de împământare pentru conectarea electrică a echipamentului.

5.   Instalarea sistemului de acţionare

Pentru a putea lucra în condiţii de siguranţă, vă recomandăm să instalaţi sistemul de acţionare în timp ce ţineţi uşa complet închisă şi să citiţi acest capitol în întregime înainte de a începe instalarea.

Sistemul de acţionare 541 3ph are un sistem de pornire de 25,4 mm (1”). În cazul în care axul de acţionare are dimensiuni diferite, trebuie instalată transmisia cu lanţ (opţională).

Dispozitivele de activare manuală (de ieşire şi cu acţionare cu lanţ) sunt destinate instalării la o înălţime de până la 4 metri. Pentru a instala la înălţimi mai mari, folosiţi kiturile de extensie (opţionale).

Sistemul de acţionare este prevăzut cu patru microîntrerupătoare cu următoarele funcţii:

- Întrerupător de deschidere

- Întrerupător de închidere

- Întrerupător de siguranţă a vinciului (doar la sistemele dotate cu sistem de manevrare manuală)

- Eliberarea întrerupătorului de siguranţă şi control.

Placa de bază livrată vă va permite să asiguraţi sistemul de acţionare la o distanţă de maximum 125mm între punctul de ancorare (perete sau structură mecanică) şi axul de pornire.

Înainte de instalare, vă recomandăm să verificaţi direcţia de rotaţie a sistemului de pornire (a se vedea paragraful 5.2.).

Pentru probleme referitoare la sistemul electric, vă rugăm să consultaţi capitolul intitulat „Recomandări de instalare” şi capitolul 3 şi 6 din cadrul acestor instrucţiuni.

Mânerul Cordura din dotare poate fi instalat folosind punctele de fixare a plăcii de la sistemul de acţionare, pentru a facilita funcţionare diferită în etapele preliminare ale instalării.

5.1 Poziţia de lucru a sistemului de acţionare

Sistemul de acţionare – prevăzut cu un sistem manual acţionat cu lanţ – trebuie instalat în poziţia indicată în figura 4. În absenţa vinciului, sistemul de acţionare poate fi instalat în orice poziţie. Dacă doriţi să montaţi un sistem de telecomandă, mai întâi verificaţi dacă levierul de eliberare nu interferează cu componentele externe ale sistemului de acţionare.

Placa de fixare poate fi instalată pe oricare din cele două laturi ale sistemului de acţionare.

DIR2

DIR1

FC1

FC2

Fig. 5

- Marcaţi poziţia găurilor de instalare.

- Îndepărtaţi sistemul de acţionare.

- realizaţi lucrările de pregătire a fixării.

- Introduceţi prima bucşă de asigurare şi cheia în ax (vezi fig. 2 refer. 8 şi 9).

- Reinstalaţi sistemul de acţionare cu placa desprinsă

- Fixaţi placa pe suport, strângeţi şuruburile de fixare ale sistemului de acţionare cu forţa maximă de 18Nm şi introduceţi a doua bucşă de fixare.

- Fixaţi cele două bucşe după ce le-aţi poziţionat în contact cu sistemul de pornire al acţionării.

- Blocaţi sistemul de acţionare.

Dacă doriţi să sudaţi placa de fixare pe suport, efectuaţi sudura cu sistemul de acţionare dezinstalat, şi protejaţi axul de acţionare din zona de efectuare a operaţiilor de pornire. Dacă sistemul de acţionare nu poate fi deplasat, acesta trebuie protejat.

.

Fig. 4

5.2 Identificarea direcţiei de rotaţie (sistemul de acţionare cu dispozitiv 844T)

Îndepărtaţi capacul unităţii întrerupătorului.

Figura 5 prezintă direcţiile de rotaţie Dir1 şi Dir2. Mişcarea în Dir1 este întreruptă de către FC1 iar mişcarea în Dir2 de către FC2. Astfel de exemplu, Dir2 este direcţia de rotaţie care asigură închiderea uşii, FC2 determină punctul de oprire la închidere iar FC1 determină punctul de oprire la deschidere.

Comanda de deschidere este în mod normal asociată cu mişcarea Dir1 – citiţi instrucţiunile echipamentului dacă direcţiile de rotaţie trebuie inversate.

Arcul de oprire al şuruburilor inel care activează limitatoarele este ţinut ridicat de către pătrat – acesta nu trebuie scos înainte ca punctele de oprire a porţii să fie ajustate.

Fig. 6

5.3  Instalarea sistemului de acţionare

- Scoateţi sistemul de acţionare cu levierul corespunzător.

- Montaţi placa de fixare pe sistemul de acţionare fără a strânge

şuruburile

- Acţionaţi sistemul de pornire de pe axul de acţionare.

- Poziţionaţi sistemul de acţionare (a se vedea paragraful 5.1) şi

aşezaţi placa pe suportul (cu structură din zidărie sau metalică)

pe care aţi hotărât să îl montaţi (vezi fig. 6).

- Strângeţi şuruburile fără a le forţa, şi aşezaţi placa pe stratul

suport.

5.4 Reglarea vinciului

Desfaceţi complet lanţul din dotare şi prindeţi unul din capetele sale la lanţul deja fixat pe vinci, fără a tăia clema de serviciu. Folosiţi unul din elementele de legătură livrate, selectând din cele din oţel (vezi figura 7 ref. A) sau din cele din plastic (vezi fig. 7 ref. B). Inelele din plastic trebuie asamblate. Strângeţi inelele din oţel cu atenţie, pentru a permite mişcarea perfectă a lanţului în interiorul vinciului.

Tăiaţi lanţul la dimensiune fără a permite părţii de jos a inelului pe care îl formează să atingă pardoseala şi având grijă să se înfăşoare în jurul propriei axe. (vezi figura 8).

Asamblaţi cealaltă parte a lanţului în acelaşi mod ca în figura 7.

Tăiaţi clema de serviciu numai după ce aţi instalat lanţul.

Reglaţi şurubul arcului de echilibrare (vezi fig. 9), astfel încât suportul vinciului să dispară complet în interiorul carcasei din plastic (vezi figura 10).

Verificaţi dacă tracţiunea la doar una din secţiunile lanţului determină angajarea vinciului şi, dacă vinciul revine în poziţia sa de repaus când este eliberat.

Strângeţi piuliţa de fixare şi asiguraţi-vă că funcţionarea sistemului de acţionare nu este blocată sau întreruptă de acţionarea microîntrerupătorului de siguranţă a vinciului.

Vă recomandăm să asiguraţi un punct de ancorare pentru partea inferioară a lanţului astfel încât acesta să nu afecteze trecerea oamenilor sau traseul mijloacelor de operare. Aplicaţi abţibildul care indică direcţiile de funcţionare şi de închidere, într-un mod cât mai vizibil.

Dacă folosiţi kitul de extensie a lanţului, înlocuiţi arcul de echilibrare (fig. 9 ref. 3) cu cel inclus în kit, dacă folosiţi îmbinări din plastic vă recomandăm să le lipiţi în timpul asamblării (vezi fig. 7 ref. 8).

Fig. 8

Fig. 7

ref.A

®

1. suportul vinciului

2. şurubul de reglare şi piuliţa de fixare

3. arcul de echilibrare a lanţului

Fig. 9

Fig. 7

ref.B

Fig. 10

5.5 Instalarea levierului de eliberare a telecomenzii

Efectuaţi operaţiile cu uşa închisă.

Tăiaţi cablurile de acţionare pentru a le măsura şi asambla cu ajutorul

levierului şi a mânerelor (vezi figura 11), ţinând cont de faptul că cel verde

trebuie să acţioneze pe braţul mai scurt al levierului.

În figura 12 cele două vederi laterale indică poziţia levierului cu sistemul

de acţionare blocat, şi poziţiile relevante ale cablurilor de eliberare (cu

mânerul roşu) şi cablurile de blocare (cu mânerul verde). Fixaţi levierul şi

asiguraţi-vă că acesta atinge limitele de cursă în cele două direcţii la o

înclinaţie de 45 – 500.

Fixaţi şurubul de fixare a levierului.

Asiguraţi-vă că manevra de scoatere este corectă şi că atunci când sistemul de acţionare este în poziţia de blocare, nu este împiedicată funcţionarea de către microîntrerupătorul de eliberare de siguranţă.

5.6 Reglarea unităţii limitatorului

Închideţi complet uşa.

Îndepărtaţi cadrul pătrat de sub arcul de oprire cu piuliţe inel.

Ţineţi arcul ridicat în sus (vezi figura 13) şi rotiţi piuliţa inel a sistemului de

limitare de închidere până când aceasta este activată. Rotiţi cea de-a doua

piuliţă până când aceasta ajunge în apropierea primei şi repoziţionaţi arcul

de oprire al piuliţelor inel.

Mişcaţi uşa manual în poziţia deschis până când tampoanele mecanice

sunt uşor presate.

Ridicaţi arcul, rotiţi piuliţa inel a limitatorului până când aceasta este

activată şi repoziţionaţi arcul.

Verificaţi dacă activarea sistemului de acţionare face posibilă atingerea

poziţiilor necesare. În caz contrar, corectaţi poziţia piuliţelor.

1 mânerul de eliberare (roşu)

2 mânerul de închidere (verde)

Fig. 12

Fig. 11

6.   Sistemul electric

Atenţie: Înainte de a efectua lucrări la panou (conexiuni, întreţinere)

opriţi întotdeauna alimentarea electrică.

Specificaţiile sistemului electric sunt incluse în capitolul „Recomandări de

instalare”. Separaţi întotdeauna cablurile de alimentare electrică de cele

de control.

sistemul de acţionare 541 3ph este prevăzut cu un panou de conexiuni.

6.1  Conexiunile echipamentului electric 844T

Aşezaţi cursele în conformitate cu instrucţiunile din figura 4. Efectuaţi conexiunile dintre unitatea 844T şi panoul de conexiuni 541 D, instalat pe operator, respectând schema din figura 14.

Dacă există un buton de Oprire, acesta trebuie amplasat în serie faţă de conexiunile dintre intrarea Stop a sistemului 844T şi sistemul de Siguranţă şi Interfaţa 541D.

Pentru conectare şi pentru programarea sistemului 844T, consultaţi instrucţiunile disponibile pentru unitate.

7.   Pornire

După ce aţi efectuat toate conexiunile electrice, aţi blocat sistemul de acţionare şi aţi verificat dacă uşa nu poate fi deschisă manual, porniţi sistemul.

1. Piuliţele limitatorului

2. Arcul de oprire a piuliţelor

8.    Întreţinere

Fig. 13

Dacă sistemul de acţionare este prevăzut cu un vinci, fixaţi, în imediata vecinătate a lanţului – abţibildul care indică direcţiile de tracţiune pentru manevrele de acţionare şi de închidere manuală.

7.1  Sistemul 541 3ph cu dispozitiv 844T

Programaţi unitatea, urmând instrucţiunile pentru unitatea 844T.

Întreţinere: Verificaţi la cel puţin 6 luni eficienţa sistemului, în special frecvenţa dispozitivelor de siguranţă (inclusiv, acolo unde este cazul, forţa a sistemului de acţionare) şi dispozitivele de eliberare.

9.	Reparaţii

Pentru reparaţii contactaţi un centru de reparaţii autorizat FAAC.

Fig. 14

instrucţiuni de utilizare

Sisteme de automatizare 541 3ph

Înainte de a utiliza produsul citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi păstraţi-le într-un loc sigur pentru utilizările ulterioare.

instrucţiuni generale de siguranţă

Dacă este instalat şi utilizat corect, sistemul automatizat 541 3phasigură un grad mare de siguranţă.

Câteva reguli simple ce pot preveni producerea accidentelor:

-  Nu staţionaţi în nici un caz sub poarta secţională.

-  Nu permiteţi prezenţa copiilor, a altor persoane şi nu lăsaţi obiecte în preajma sistemelor de automatizare, în special când acestea se află în funcţiune.

-  Nu lăsaţi la îndemâna copiilor telecomenzile sau alte mecanisme ce ar putea declanşa involuntar sistemul automatizat.

- Nu permiteţi copiilor să se joace cu sistemul automatizat.

- Nu blocaţi intenţionat mişcarea canaturilor.

-	Nu lăsaţi crăci sau arbuşti să blocheze în mişcarea canaturilor.

- Asiguraţi-vă că luminile de avertizare sunt în funcţiune şi sunt vizibile.

- Nu încercaţi să activaţi uşa manual decât în cazul în care aţi deconectat-o.

- Asiguraţi-vă că nu există persoane, animale sau obiecte în apropierea uşii înainte de a o deschide.

- În cazul unei funcţionări necorespunzătoare, deconectaţi poarta pentru a permite accesul şi contactaţi personal tehnic calificat pentru a realiza operaţiile necesare.

-  În cazul în care sistemul de acţionare este dezactivat, înainte de a repune sistemul în modul normal de operare opriţi alimentarea la curent a acestuia.

- Nu modificaţi sub nici o formă componentele sistemului automat.

-  Nu încercaţi să reparaţi sau să efectuaţi alte lucrări. Apelaţi numai la personal calificat  FAAC.

-  Cel puţin o dată la 6 luni programaţi cu personalul calificat o verificare a  sistemului automat, a mecanismelor de siguranţă şi a împământărilor pentru a vedea dacă funcţionează corect.

-  Dispuneţi inspecţia uşii la intervalele recomandate de către producător acordând o atenţie deosebită sistemelor de siguranţă şi de echilibrare.

- Trecerea porţii este permisă numai atunci când sistemul de automatizare nu se află în mişcare.

descriere

Sistemele de automatizare  541  3ph  sunt ideale pentru acţionarea porţilor industriale.

acestea constau dintr-un sistem de acţionare electro-mecanic şi o telecomandă electronică. Sistemul fără retur asigură blocarea mecanică a uşii atunci când motorul nu funcţionează şi prin urmare nu este  necesară instalarea unui sistem de blocare. Sistemul de dezactivare a operatorului şi sistemul de manipulare manuală (din care ultimul este disponibil doar pe modelele specificate), fac uşa manevrabilă în cazul unei căderi de tensiune sau defecţiuni.

Uşa se închide automat; atunci când se comandă deschiderea, echipamentul activează motorul electric care acţionează uşa în poziţia de deschidere pentru a permite accesul. La sistemele anti-strivire,  butonul de comandă trebuie ţinut apăsat pe întreaga durată a manevrelor de deschidere şi de închidere.

În cazul sistemelor cu funcţionare automată.

- dacă a fost setată funcţionarea automată, uşa se închide după trecerea duratei de pauză.

-  dacă a fost setată funcţionarea semi-automată, trebuie emis un al doilea impuls pentru a închide uşa.

- un impuls de oprire (dacă există) opreşte întotdeauna deplasarea.

Pentru mai multe detalii cu privire la comportamentul sistemului automat în cazul diferitelor moduri de operare consultaţi instalatorul.

Sistemele automatizate pot include dispozitive de siguranţă (senzori de capăt, fotocelule) care împiedică închiderea uşii şi/sau deschiderea acesteia atunci când este prezent un obstacol în zona protejată. Deschiderea manuală de urgenţă este posibilă folosind sistemul de decuplare.

Acţionarea manuală este posibilă prin acţionarea vinciului cu acţionare cu lanţ (pentru modelele cu prevăzute cu vinci).

Controlul electric este dezactivat în timpul acţionării manuale sau atunci când sistemul de acţionare este dezactivat.

Luminile de avertizare, acolo unde există, indică faptul că uşa este în curs de mişcare.

acţionare manuală (541 3ph cu vinci)

În cazul în care este necesară acţionarea uşii iar sistemul de automatizare este inactiv ca urmare a unei căderi de tensiune sau defecţiuni, manevrele de deschidere şi de închidere a uşii vor fi realizate manual, folosind vinciul cu acţionare cu lanţ. Verificaţi semnul indicator pentru a vedea ce parte a lanţului trebuie acţionată pentru a realiza mişcarea dorită. Trageţi în jos doar partea în cauză. Dacă nu este prezent nici un semn indicator, trageţi una din părţile lanţului fără a forţa şi verificaţi dacă uşa tinde să se deplaseze în direcţia corespunzătoare. În caz contrar, acţionaţi cealaltă parte.

În timpul cât vinciul nu este acţionat, controlul electric al sistemului de acţionare este dezactivat.  .

decuplarea sistemului de acţionare şi reluarea funcţionării automate

sistemele de Acţionare 541 3ph sunt prevăzute cu un sistem de urgenţă care poate fi activat din interior.

Acţionarea decuplării operatorului trebuie realizată cu uşa închisă dacă este posibil. Indiferent de situaţie, prezenţa persoanelor, a animalelor şi obiectelor în imediata vecinătate a sistemului de acţionare este strict interzisă. .

În cazul în care este necesară acţionarea manuală a uşii ca urmare a unei căderi de tensiune sau defecţiuni, întrerupeţi alimentarea electrică a sistemului şi folosiţi dispozitive de decuplare după cum urmează: eliberaţi operatorul trăgând cablul cu mâner roşu (vezi figura 1) în jos până când levierul atinge punctul de limită. Pentru a reveni la funcţionarea automată, închideţi complet uşa şi trageţi cablul cu mâner verde până când levierul ajunge în poziţia iniţială.

Fig. 1

# Text boxes

Alimentare electrică (Vac 50-60Hz) 400 (+6 –10%)

Putere maximă absorbită (W) 420

Curent absorbit (A) 1.1

Protecţie termică a bobinei (°C) 140

Frecvenţa de folosire (S3) 60%

Nr. Max. De cicluri consecutive 6

Pornire diametrul golului axului. 25,4mm (1'’)

Viteza de rotaţie la acceleraţie (rpm) 23

Puterea nominală la pornire (Nm) 70

Nr. Max de rotaţii la pornire 24

Clasa de protecţie IP54

Temperatura de operare a mediului (°C) -20 / +55

Greutatea max. A motorului (Kg) 14

Tip de ulei FAAC XD220

Cantitatea de ulei (l) 0,9

F (daN)

15