SISTEMUL DE AUTOMATIZARE 615BPR

Sistemul de automatizare 615BPR  este constituit dintr-o bară din aluminiu   cu catadioptri reflectorizanţi şi un montant din oţel tratat prin procedeul de cataforeză şi acoperit cu o vopsea din poliester, conţine operatorul hidraulic şi aparatul electronic de comandă.

Operatorul, ce furnizează mişcarea barei, este compus dintr-o unitate de comandă hidraulică şi dintr-un cilindru cu dublu efect.

Sistemul este dotat cu un sistem reglabil de limitare a cuplului şi un dispozitiv ce garantează deblocarea barei în orice poziţie şi dintr-o comandă de deblocare manuală ce va fi manevrată în caz de întrerupere a curentului sau de funcţionare defectuoasă.

Bara şi  arcul compensator al barei trebuie să fie comandate din catalogul cu lista de  preţuri.

Sistemul de automatizare 615BPR  a fost proiectat şi construit pentru a verifica accesul vehiculelor.  Orice altă utilizare este interzisă.

1.   DESCRIERE ŞI CARACTERISTICI TEHNICE

1.1.	CURBA DE UTILIZARE MAXIMĂ

Curba permite determinarea timpului maxim de utilizare (T) în funcţie de frecvenţa de utilizare.  (F).

Tabel 1    Caracteristici tehnice “Barieră 615BPR”

Ex:  Sistemul de automatizarea 615BPR poate funcţiona fără întrerupere la o frecvenţă de utilizare de 50%.

Pentru a garanta o bună funcţionare este necesar să opereze

în câmpul de lucru ce se află sub curbă.

Important: Curba se obţine la o temperatura de 20 °C. Expunerea directă la razele soarelui poate determina reduceri ale frecvenţei de utilizare până la  20%.

Calcului frecvenţei de utilizare

Este vorba de procentul timpului de utilizare efectiv  (deschidere + închidere) în raport cu timpul total al ciclului (deschidere + închidere + timpii de oprire).

Formula de calcul este următoarea:

unde

Ta =  timpul de deschidere

Tc =  timpul de închidere

Tp = timpul de pauză

Ta + Tc

%F =	X 100

Ta + Tc + Tp + Ti

a	placa de fundaţie

b     montant barieră

c	aparatură elect.

d  deblocare de urgenţă

e şuruburi de reglare cuplu

f piston cu dublu efect

g     şurub capăt de cursă

h     bară

i	compensator

j	buşon aprovizionare ulei

k     şurub de aerisire

l	arc compensator

m    tirant de reglare a arcului      n 	centrală hidraulică

o     senzori sfârşit  de cursă

p     magneţi sfârşit  de cursă

Ti  = timpul de interval  între ciclul complet şi ciclul următor

10

2.   PREDISPOZIŢII ELECTRICE (instalaţie standard)

a	Dispozitiv de funcţionare  615BPR

b	Fotocelule

c	Buton cu cheie d	Semnalizator

	e	Receptor

fig.2

fig.4



- Pentru trecerea cablurilor electrice utilizaţi tuburi rigide şi/sau flexibile adecvate

- Separaţi tot timpul cablurile de racordare a accesoriilor de joasă tensiune de cablurile de alimentare la 230 V pentru a evita orice interferenţă

3. DIMENSIUNI

Valorile sunt exprimate în in mm.

4.   INSTALAREA AUTOMATIZĂRII

4.1. VERIFICĂRI PRELIMINARE

fig.3

4.3 INSTALARE MECANICĂ

- Îndepărtaţi capacul deşurubând şuruburile de fixare ce îl fixează pe montant.

- Fixaţi montantul pe placa de fundaţie prin cele patru piuliţe şi şaibe din dotare (fig.5 ref.A). Luaţi în considerare că, capota montantului trebuie în mod normal să fie întoarsă cu faţa către interiorul proprietăţii.

- Stabiliţi dacă instalarea este la dreapta  Fig. 7/A) sau la stânga (Fig. 7/B) pentru referinţele următoare.

Sistemul de automatizare 615BPR este întotdeauna furnizat cu versiunea instalării în partea dreaptă; pentru instalarea în partea stângă raportaţi-vă la capitolul 4.5.

Asiguraţi-vă că tija pistonului fixat pe compensator este complet întinsă (corespunde poziţiei verticale a barei).

4)   Îndepărtaţi şi păstraţi şuruburile de aerisire conform figurii fig.9  ref. A.

5)  Montaţi flanşa (fig.6-rif 1) în poziţie verticală pe arbore (Fig.6-ref. 2), verificând dacă orificiile de fixare (fig.6-ref 3) pe bară sunt pe  partea de închidere. Poziţionaţi şaiba (Fig.6-Rif.4) şi efectuaţi operaţia de strângere a şurubului  şi şaiba grower (Fig.6-ref 5).

Strângerea impune un efort ridicat  pentru că brida este blocată pe arborele hexagonal din cauza interferenţei.

6)    Asamblaţi bara în poziţie verticală  (Fig.6-rif 6) pe flanşă  (fig.6-ref. 1) şi fixaţi-o prin şuruburile  corespunzătoare din dotare (fig.6 ref. 7).

7)    Aplicaţi capacul de protecţie  (Fig.6, ref. 8) asupra flanşei (fig. 6 ref. 6) şi fixaţi-l prin şuruburile corespunzătoare  din dotare (fig. 6, ref. 1). Procedaţi la instalarea şi reglarea arcului compensator.

Pentru siguranţă şi pentru o funcţionare corectă a automatizării verificaţi existenţa următoarelor cerinţe:

- Bara, în timpul mişcării, nu trebuie să întâlnească nici un obstacol sau cabluri aeriene de tensiune.

- Caracteristicile terenului trebuie să garanteze o rezistenţă suficientă a bazei fundaţiei.

- În zona de săpare a bazei nu trebuie să existe ţevi sau cabluri electrice.

- Dacă corpul barierei este expus la trecerea vehiculelor, luaţi măsuri de precauţie, dacă este posibil, protejaţi împotriva ciocnirilor accidentale.

- Verificaţi existenţa unei prize de împământare  pentru conectarea montantului utilizând şuruburile şi şaibele din dotare (fig.5 ref.B).

4.2.	FIXAREA PLĂCII DE FUNDAŢIE

- realizaţi o bază de fundaţie conform figurii 4 (pentru un teren argilos)

- Fixaţi placa de fundaţie conform figurii 4. prevezând unul sau două canale pentru trecerea cablurilor electrice.

Verificaţi orizontalitatea perfectă a plăcii cu o nivelă cu bulă. Aşteptaţi ca cimentul să facă priză.

fig.6

  - INSTALAREA, REGLAREA ARCULUI COMPENSATOR

- Verificaţi dacă arcul compensator corespunde tipului de bară instalat. 8.

- Luaţi din ambalajul furnizat dulia din bronz (fig. 7, ref. 1) introduceţi-o în tirant (fig. 7 ref. 2) şi fixaţi-o la compensator  cu şurub  M10 şi şaibă fig.7 rif.4).

- Menţineţi bara în poziţie verticală, asamblaţi tirantul

(fig.7 ref.2) la brida (fig.7 rif.3), furnizată separat

4)  Deblocaţi operatorul (a se vedea capitolul 6) şi plasaţi bara la 45°; reglaţi tirantul şi arcul până la fixarea echilibrului  barei în această poziţie.

5) Restabiliţi funcţionarea normală conform cap. 7.

4.5.	TRANSFORMAREA DIN VARIANTA DREAPTA ÎN CEA STÂNGĂ

În cazul în care se doreşte schimbarea variantei din dreapta în stânga  procedaţi în felul următor:

Deblocaţi operatorul

Deşurubaţi racordul (fig.8 ref. A).

Îndepărtaţi provizoriu şurubul de fixare al pistonului (fig.8 ref. B) cât şi inelul de reţinere (fig.8 ref.C) .

Rotiţi compensatorul

Fixaţi pistonul din partea stângă şi blocaţi-l cu şurubul  (fig.8 rif. D) şi inelul de reţinere (fig.8 ref.E) care au fost îndepărtate mai înainte.

Strângeţi racordul  (fig.8 ref.F).

Blocaţi din nou operatorul.

Demontaţi cutia aparatului electronic şi remontaţi-o în partea stângă a capotei utilizând orificiile existente. Inversaţi între ele conectoarele senzorilor de sfârşit  de cursă (J6 şi J9) ale aparatului 596/615BPR).

fig.7/A

fig.7/B	fig.8

5.   PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE

5.1.	REGLAREA CUPLULUI TRANSMIS

Pentru reglarea sistemului hidraulic de reglare al forţei transmise acţionaţi asupra celor două şuruburi by pass (fig. 9. ref. B)

Şurubul roşu reglează cuplul în cursul mişcării de închidere.

Şurubul verde reglează cuplul în cursul mişcării de deschidere.

Pentru a mări cuplul rotiţi şuruburile în sensul acelor de ceasornic.

Pentru a reduce cuplul rotiţi şuruburile în sensul invers acelor de ceasornic.6.   FUNCŢIONAREA MANUALĂ

Dacă este necesar ca bariera să fie acţionată manual din cauza întreruperii curentului sau a unei disfuncţiuni a sistemului de automatizare acţionaţi asupra dispozitivului de deblocare după cum urmează.

BLOCARE

DEBLOCARE



5.2. REGLAREA SFÂRŞITULUI DE CURSĂ MECANICĂ

fig.9

.

fig. 12

- Introduceţi cheia triunghiulară standard (Fig.12) în încuietoare şi rotiţi-o o dată în sensul acelor de ceasornic.

Reglaţi poziţia barei în poziţiile de închidere şi de deschidere maximă acţionând  asupra opririlor mecanice de sfârşit de cursă conform , (fig. 10 ref. 1).

- Efectuaţi manual manevra de deschidere sau de închidere a barei.

7.   RESTABILIREA FUNCŢIEI NORMALE

Pentru a evita ca un impuls involuntar să poată acţiona  asupra barierei în timpul manevrei, înainte de restabilirea funcţionării normale, întrerupeţi curentul electric, rotiţi cheia triunghiulară în sensul acelor de ceasornic până la oprire şi scoateţi-o.

5.3. REGLAREA CAPĂTULUI DE  CURSĂ MECANIC

fig. 108.   ARC COMPENSATOR

Sistemul de automatizare 615BPR necesită un arc compensator al barei care trebuie să fie comandat separat.  Arcul variază în funcţie de lungime şi de tipul barei  (rigidă, gard sau articulată).

Consultaţi tabelele de mai jos pentru a verifica  tipul arcului

Este posibilă modificarea punctului în care automatizarea începe să efectueze mişcarea pe încetinire  prin mutarea cilindrul magnetic în interiorul locaşului respectiv aşezat între cele două braţe ale compensatorului în grupul de mişcare (fig. 10 ref. 2).

  - ARCURI PENTRU BARE dreptunghiulare ŞI

CU GARDURI

5.4.	ÎNCERCAREA SISTEMULUI DE AUTOMATIZARE

După terminarea instalării,  aplicaţi eticheta adezivă de semnalizare a pericolului în partea superioară a montantului (fig. 11).Procedaţi la un control minuţios al funcţionării sistemului de automatizare şi a tuturor accesoriilor conectate în cadrul acestuia. Încredinţaţi clientului pagina din „Manualul de utilizare” şi ilustraţi funcţionarea corectă şi utilizarea barierei punând în evidenţă zonele automatizării cu un potenţial pericol.

8.2 arcuri pentru bare dreptunghiulare cu PICIOR şi gard şi piCIOR

9.   ACCESORII DISPONIBILE

KIT GARD (fig.13)

Kit-ul gardului măreşte vizibilitatea barei.

Este disponibil în lungimi de 2mt şi de 3mt.

Instalarea kitului gardului implică adaptarea arcului compensator.

KIT ARTICULAŢIE  (fig.16)

Kit-ul de articulaţie permite articularea barei rigide pentru înălţimi maxime ale tavanului de 3 mt ( a se vedea instrucţiunile speciale)

Instalarea kit-ului de articulaţie implică adaptarea arcului compensator.

Suport METALIC cu mâner  (fig.14)

Suportul metalic are două funcţii:

- evită ca bara închisă să se îndoaie sau să fie retezată în cazul în care  este solicitată la capete de forţe externe.

fig. 13

PICIOR EXTERN   (fig.17)

Piciorul din partea externă permite sprijinirea barei în poziţia de închidere şi prin urmare evită îndoirea profilului în jos. Instalarea piciorului implică o nouă reglare a arcului compensator.

fig. 16

- permite sprijinirea barei în poziţia de închidere şi evită astfel îndoirea profilului în jos.

fig. 17

fig. 14

POZIŢIONAREA PLĂCII DE FUNDAŢIE A SUPORTULUI METALIC CU MÂNER

10. ÎNTREŢINERE

În timpul operaţiilor de întreţinere, verificaţi întotdeauna reglarea corectă a şuruburilor by-pass, a echilibrului

sistemului şi funcţionarea corectă a dispozitivelor de siguranţă.

10.1.	UMPLEREA CU ULEI

Verificaţi periodic cantitatea de ulei din interiorul rezervorului. Pentru frecvenţele de utilizare medie sau scăzută este suficient să se efectueze un control anual, pentru utilizări mai frecvente se recomandă un control la 6 luni.

Nivelul nu trebuie să coboare sun indexul  marcat pe indicator

(fig.18).

Pentru  efectuarea umplerilor, deşurubaţi buşonul de aprovizionare (fig. 18) şi vărsaţi uleiul până la nivelul maxim al indicatorului.

Utilizaţi numai uleiul FAAC HP OIL.

Valorile sunt exprimate în mm.

fig. 15

Pentru poziţionarea plăcii de fundaţie a suportului cu mâner,  raportaţi-vă la fig.15 unde:

P1    =   placă de fundaţie barieră

P2    =   placă de fundaţie a suportului cu mâner

fig. 18

11. REPARAŢII

Pentru eventualele reparaţii vă rugăm să vă adresaţi centrelor autorizate de reparaţii FAAC.

L	=   lungimea barei (în mm) A	=   L-385 (în mm)

MANUAL DE UTILIZARE PENTRU CLIENT

SISTEMUL DE AUTOMATIZARE 615BPR

NORME GENERALE DE SIGURANŢĂ

Sistemul de automatizare615BPR,  dacă este corect instalat şi utilizat garantează un nivel ridicat de siguranţă.

Respectarea anumitor norme simple de comportament pot evita accidentele.

- Nu treceţi pe sub barieră atunci când aceasta este în mişcare

- Înainte de a face acest lucru aşteptaţi deschiderea completă.

- Nu staţionaţi sub barieră.

- Nu staţionaţi şi nu permiteţi copiilor, persoanelor sau lucrurilor să staţioneze în aproprierea automatizării mai ales în timpul funcţionării.

- Nu lăsaţi radiocomenzile sau alte generatoare de impulsuri la îndemâna copiilor pentru a preveni activarea involuntară a sistemului.

- Nu permiteţi copiilor să se joace cu sistemul automatizat.

-	Nu blocaţi intenţionat mişcarea barierei.

-	Nu lăsaţi crăci sau arbuşti să blocheze mişcarea barierei.

-	Menţineţi luminile indicatoare în funcţiune şi asiguraţi o bună vizibilitate a acestora.

-	Nu încercaţi să activaţi bara manual decât în cazul în care aţi blocat-o

În cazul în care nu funcţionează deblocaţi bara pentru a permite accesul şi aşteptaţi intervenţia personalului tehnic calificat.

-	Dacă aţi setat modul de operare manuală, înainte de a repune sistemul în modul normal de operare întrerupeţi alimentarea electrică a instalaţiei.

-	Nu modificaţi sub nici o formă componentele sistemului automat.

-	Nu încercaţi să reparaţi  sau să interveniţi direct şi apelaţi numai la personal calificat.

-	verificaţi cel puţin o dată pe semestru eficienţa sistemului automatizat şi a mecanismelor de siguranţă şi a circuitelor de împământare de către personal calificat,

funcţionare contactaţi Instalatorul tehnic.

Sistemele automate includ mecanisme de siguranţă (fotocelule) care opresc închiderea barierei atunci când în raza lor de acţiune se află un obstacol.

Sistemul automatizat 615BPR este dotat în serie cu un dispozitiv de siguranţă anti-strivire ce limitează cuplul transmis barei.

Sistemul hidraulic garantează blocarea barei în orice poziţie.

Deschiderea manuală este posibilă numai prin intervenţia asupra sistemului de deblocare corespunzător.

Luminile de avertizare (semnal luminos) indică mişcarea în curs a barei.

FUNCŢIONARE NORMALĂ

În cazul în care bariera trebuie acţionată manual ca urmare a unei căderi de tensiune sau a unei defecţiuni a sistemului automatizat este necesar să se acţioneze asupra dispozitivului de deblocare  după cum urmează:

Cheia din dotare este triunghiulară.

- Inseraţi cheia triunghiulară în închizătoare şi rotiţi-o o dată în sensul invers al acelor de ceasornic

Efectuaţi manual manevra de închidere sau deschidere a barei .

REVENIREA LA FUNCŢIONAREA NORMALĂ

Pentru a evita ca un impuls voluntar să poată acţiona bariera  în timpul manevrei, înainte de a restabili funcţionarea normală, întrerupeţi alimentarea instalaţiei, rotiţi cheia triunghiulară în sensul acelor de ceasornic până când se opreşte şi apoi scoateţi cheia.

DESCRIERE

Sistemul automatizat 615BPR este o barieră ideală pentru controlul zonelor de acces al vehiculelor cu o lăţime de până la 5 m şi o frecvenţă medie de tranzit.

În interiorul carcasei se află o centrală hidraulică, un cilindru cu dublu efect şi arcul compensator al barierei.

Bariera este constituită dintru-un profil în aluminiu cu catadioptrii de culoare roşie pentru a putea fi vizibilă chiar şi în întuneric.

Funcţionarea barierei este administrată de o unitate de comandă electrică ce se află într-o cutie cu un grad de protecţie corespunzător împotriva intemperiilor şi care poate fi poziţionată în interiorul capotei.

Bariera se află închisă atunci când este în poziţie orizontală.

Când unitatea electronică primeşte o comandă de deschidere prin radiocomandă sau orice alt generator de impuls aceasta activează dispozitivul hidraulic care roteşte bariera la 90o până când ajunge în poziţia de deschidere şi permite accesul.

În cazul în care este setat modul automat, bara se închide automat după ce pauza setată a luat sfârşit.

În cazul în care este setat modul semi-automat, trebuie trimis un al doilea impuls pentru a se obţine închiderea. Un impuls de Stop (dacă este prevăzut) opreşte tot timpul mişcarea.

Impulsul de deschidere emis în faza de închidere va provoca întotdeauna inversarea mişcării.

Pentru un comportament detaliat al barierei în diverse logici de

DEBLOCARE

BLOCARE

fig. 1

# Text boxes

| MODEL BARIERĂ | 615BPR STD | 615BPR RAP |
| --- | --- | --- |
| Lungime max. bară (m) | 5 | 2,5 |
| Timp maxim deschidere (sec) | 5,7 | 2,9 |
| Viteză unghiulară (rad/sec) | 0.28 | 0,54 |
| Debit pompă (l/min) | 1.5 | 3 |
| Cuplu max. (Nm) | 400 | 300 |
| Tipul de bară | dreptunghiulară/ gard/articulată Articolata | dreptunghiulară |
| Frecvenţa de utilizare (la 20°C) | 50% | 40% |
| cicluri max. consecutive (la 20°C) | 220 | 340 |
| Alimentare electrică | 230V~ (+6 -10 %) 50Hz |
| Puterea absorbită (W) | 220 |
| Tipul de ulei | FAAC HP OIL |
| Cantitatea de ulei (Kg) | 0,9 |
| Protecţie termică bobinaj | 120° C |
| Sistem de reglare cuplu | supape bypass de serie |
| Temperatura de funcţionare | -40 ÷ +55 °C |
| Tratament protecţie capotă | Cataforeză |
| Vopsea capotă | Poliester RAL 2004 |
| Grad de protecţie | IP 44 |
| Greutate (Kg) | 34 |
| Dimensiune montant LxHxP(mm) | 270 x 1015 x 140 |
| Date tehnice motor electric |
| Număr de turaţii/min | 1400 | 2800 |
| Putere (W) | 220 |
| Curent absorbit (A) | 1 |
| Alimentare electrică | 230V~ (+6 -10 %) 50Hz |

| ARCURI COMPENSATOARE |
| --- |
| Ø | Bară rigidă | Bară gard | cod |
| 5.5 | 1.315 ÷ 2.315 mm | 1.315 ÷ 1.815 mm | 721008 |
| 6 | - | 1.816 ÷ 2.315 mm | 721005 |
| 6.5 | 2.316÷ 2.815 mm | 2.316 ÷ 2.815 mm | 721013 |
| 7 | 2.816 ÷ 3.815 mm | - | 721006 |
| 7.5 | - | 2.816 ÷ 3.815 mm | 721007 |
| 8 | 3.816 ÷ 4.815 mm | - | 721018 |

| ARCURI COMPENSATOARE |
| --- |
| Ø | Bară cu picior | Bară cu gard şi picior | cod |
| 6.0 | - | 1.315 ÷ 1.815 mm | 721005 |
| 6.5 | 1.315 ÷ 1.815 mm | 1.816 ÷ 2.315 mm | 721013 |
| 7.0 | 1.816 ÷ 2.815 mm | - | 721006 |
| 7.5 | - | 2.316 ÷ 3.315 mm | 721007 |
| 8.0 | 2.816 ÷ 3.815 mm | - | 721018 |