SISTEM DE AUTOMATIZARE 620 - 640 - 642 şi 624 MPS

Sistemul de automatizare este alcătuit dintr-un ax din aluminiu

alb cu reflectoare roşii şi dintr-o carcasă din oţel inoxidabil 				38

vopsită prin cataforeză şi finisată cu poliester.

Carcasa acoperă dispozitivul care este compus dintr-o unitate 				39

cu motor hidraulic şi două pistoane. Pistoanele activează

rotaţia axului prin intermediul unui braţ culisant.

Un arc montat pe unul dintre pistoane echilibrează axul. Carcasa

conţine şi o unitate de control electronică care este fixată într-un			40

recipient prin care nu trece apa.

Dispozitivul beneficiază de un sistem sigur anti-coliziune care

opreşte şi blochează axul în orice poziţie şi de un mecanism

manual pentru deschidere uşor de utilizat ce poate fi folosit în

cazul unei pene de curent sau a unei disfuncţionalităţi.

Sistemele de automatizare 620,  640  şi   642  &  624  MPS au fost			41

concepute şi construite pentru a controla accesul vehiculelor.

Nu este permisă nici o altă întrebuinţare.

1	37

2

3	36

4	35

5	34

6

7	33

8	32

9	31

10	30

11	29

12	28

13	27

14	25

15	26

24

16

23

17	22

18	21

20

19

Fig. 1

38 Încuietoare

39 Uşă

40 Grilaj pentru intrare aer

41 Ventilator pentru răcire

(numai 620 Rapid şi 640 )

Fig. 2

1.  DESCRIERE ŞI CARACTERISTICI TEHNICE

Tabel 1 Caracteristici tehnice

1   Ax

2   Oprirtor mecanic pentru mâna stângă

3   Grup de transmisie pentru mişcare

4   Limită camă cu ajutorul mâinii drepte

5   imită camă cu ajutorul mâinii stângi

6   Ax pentru echilibrare

7   Schimbător limitator pentru mâna stângă

8   Capac de etanşare pentru ulei

9   Şurub respiraţie

10 Orificii de răcire

11 Şurub piston diviziune tensiune pentru mâna stângă

12 Piston pentru mâna stângă

13 Unitate de control hidraulică

14 Ţeavă de conexiune pentru mâna stângă

15 Şurub de deviere roşu

16 Şurub de deviere verde

17 Carcasă

18 Orificiu pentru trecerea cablului mâna stângă

19 Ax ancorare

20 Placă de bază

21 Gaură pentru trecerea cablului mâna

drepată

22 Şurub de fixare pentru conectorul de

împământare

23 Ţevi pentru cabluri

24 Unitate de control electronică 624 MPS

25 Ţeavă de conexiune pentru mâna

dreaptă

26 Manetă pentru deblocare

27 Poziţie suport pentru arc de 460 mm

28 Grilaj pentru intrare aer

29 Piston pentru mâna dreptă

30 Poziţie suport pentru arc de 400 mm

31 Suport arc pentru echilibrare

32 Arc pentru echilibrare

33 Şurub piston diviziune tensiune pentru

mâna dreaptă

34 Probă termică

(numai pentru 620 rapid şi640 )

35 Schimbător limitator mâna dreaptă

36 Piuliţă ajustare echilibru

37 Opritor mecanic pentru mâna dreaptă

1.1. Curba maximă a ciclului de rotaţie

Curba permite ca timpul maxim (T) de lucru să fie obţinut în funcţie de ciclul de rotaţie (F).

Ex.: Dispozitivele 620 rapid, 640, 642 R/40 şi 642/70 pot funcţiona continuu generând cicluri de rotaţie de 100% deoarece sunt echipate cu ventilatoare de răcire. Modelele 620 standard şi 642 std/40 pot funcţiona continuu generând cicluri de rotaţie de 70%.

Pentru a asigura buna funcţionare menţineţi raza de acţiune sub nivelul curbei.

Diagrama ciclului de rotaţie

Note:

1)  Pentru instalarea cablurilor electrice utilizaţi cabluri protectoare rigide şi/sau flexibile adecvate.

2)    Separaţi întotdeauna cablurile de conectare ale aparatelor  de tensiune joasă de cele cu tensiune de 230 V.

Utilizaţi tuburi separate de izolare pentru a împiedica orice fel de interferenţă

3. DIMENSIUNI

Ciclu de rotaţie %e

100

620 / 642 RAP.

90	25

80

70	620 S1D.

642 S1D.

60

50

40

30

20

Valorile sunt exprimate în mm.	Fig. 4

0	1      2     3     4      5     6     7     8      9     10   11    12

Durată (ore)

Important:  Curba este calculată la o temperatură de 24°C.

Expunerile directe la lumina soarelui pot determina un ciclu de rotaţie chiar şi de 20%.

Calculul ciclului de rotaţie

Ciclul de rotaţie este procentul timpului de lucru efectiv (deschidere + închidere) calculat în funcţie de timpul total al unui ciclu (deschidere + închidere + pauze).

Se calculează utilizând următoarea formulă:

Ta + Tc

%F =	X 100

Ta + Tc + Tp + Ti

unde:

Ta   =  perioadă deschidere

Tc   =  perioadă închidere

Tp   =  pauză

Ti	=  Intervalul dintre un ciclu complet şi următorul    ciclu.

2.  PLANUL STANDARD DE INSTALARE

50

100     Sez. A-A

Valorile sunt exprimate în mm..	Fig. 5

4. INSTALAREA SISTEMULUI

4.1. VERIFICĂRI PRELIMINARE

Pentru a asigura un sistem de automatizare care funcţionează corect şi sigur trebuiesc respectate următoarele cerinţe:

a   Bariere model.620 / 640 / 642

b   Fotocelule

c   Întrerupător cheie

d   Lumini intermitente

e  Receptor

Fig 3

•   În timpul cursei, axul nu trebuie să se ciocnească de obstacole sau cabluri electrice suspendate.

•   Caracteristicile solului trebuie să asigure rezistenţa necesară pentru suportul fundaţiei.

•  În zonă nu trebuie să existe ţevi sau cabluri care necesită săpături pentru a instala fundaţia suportului.

•  În cazul în care carcasa este montată într-o zonă de tranzit de vehicule este recomandat să asiguraţi protecţie contra coliziunilor.

•   Verificaţi dacă carcasa dispune de o împământare eficientă.

4.2. INSTALAREA PLĂCII DE BAZĂ

1)   Asamblaţi placa de bază aşa cum este ilustrat în figura 6.

2)  Pregătiţi fundaţia pentru suport aşa cum este ilustrat în figura 7 (pentru sol moale).

3)   Instalaţi placa de bază aşa cum este ilustrat în Figura 4 punând la dispoziţie unul sau mai multe tuburi protectoare pentru cablurile electrice.

Utilizaţi o linie de nivel pentru a verifica dacă placa este perfect orizontală şi aşteptaţi ca cimentul să se întărească.

4.3. INSTALARE MECANICĂ

1)   Fixaţi carcasa de placa de bază utilizând cele 4 piuliţe furnizate, aşa cum este ilustrat în Figura 8.

În mod normal carcasa trebuie instalată cu uşa îndreptată către imobil.

2)   Setaţi dispozitivul pentru acţionarea manuală aşa cum este descris în secţiunea 6.

3)   Îndepărtaţi cele două şuruburi de respiraţie aşa cum este prezentat în Figura 9 şi păstraţi-le într-un loc sigur.

4)  Asamblaţi axul utilizând şuruburile furnizate aşa cum este ilustrat în figura 10 şi 10 b.  Astupaţi gaura cu capac (numai 620). Marginea din cauciuc trebuie să se afle pe direcţia de închidere.

5)  Potriviţi limitatoarele mecanice pentru mişcarea de închidere şi deschidere aşa cum este prezentat în figura 11. Verificaţi balansul axului aşa cum este indicat în paragraful 4.4.

Fig. 9

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 10

Fig. 8

Fig. 10b

4.4. AJUSTAREA GRINZII DE ECHILIBRARE

IMPORTANT!: Dispozitivul este furnizat echilibrat în funcţie de lungimea axului menţionată în comandă   (a se vedea Specificaţiile pentru Comanda Dispozitivului, în lista de preţuri, Tabelul 2-3).

În cazul în care este nevoie de o ajustare uşoară a grinzii de echilibrare, procedaţi după cum urmează:

1)   Deschideţi dispozitivul aşa cum este indicat în paragraful 6.

Fig. 11

2)   Potriviţi piuliţa inelară de pre-încărcare folosind cheia furnizată, aşa cum este ilustrat în Figura 12.

Grinda este echilibrată corect atunci când la  0° şi 90° rămâne nemişcată.

În cazul în care tinde să se deschidă, răsuciţi de piuliţa inelară în sens invers acelor de ceasornic.

5. PORNIRE

5.1. CONECTAREA UNITĂŢII ELECTRONICE

Important! Înainte de a efectua orice fel de operaţie (conectare, programare sau întreţinere) asupra unităţii electronice deconectaţi-o de la sursa de curent.

Atenţie: Atunci când şipca terminală  J2 este deconectată, sursa de curent nu mai alimentează motorul dar ventilatorul şi luminile intermitente continuă să funcţioneze.

A se urmări punctele 10, 11, 12, 13 şi 14 din cadrul Prevederilor de siguranţă generală.

Poziţionaţi ţevile aşa cum este ilustrat în Figura 3 şi conectaţi unitatea electronică 624 MPS la accesorii.

Menţineţi cablurile de alimentare separat faţă de cele pentru control şi semnalare de alarmă (fotocelule, receptor, buton pornire, etc.). Utilizaţi ţevi separate pentru a preveni orice interferenţă electrică.

1AB. 4 CARACTERISTICI TEHNICE ALE 624 MPS

| POWER SUPPLY | 230 V (+6 -10 %) 50 Hz |
| --- | --- |
| MAX. MOTOR LOAD | 300 W |
| MAX. ACCESSORY LOAD | 500 mA |
| MAX. WARNING LIGHT POWER | 5 W (24 Vac) |
| TEMPERATURE RANGE | - 20°C to 55°C |

TABEL 2

Fig. 12

| Sursă curent | 230 V (+6 -10 %) 50 Hz |
| --- | --- |
| Putere maxumă motor | 300 W |
| Putere maximă accesorii | 500 mA |
| Putere maximă lumini de avertizare | 5 W (24 Vac) |
| Gamă temperatură | - 20°C până la 55°C |

1AB. 5 FUNCŢIONAREA LEDURILOR INDICATOARE DE STĂRI

| ARC DE ECHILIBRARE PENTRU grinzi rigide |
| --- |
| MODEL BARIERĂ | LUNGIME GRINDĂ (m) | DIAMETRU MATERIAL ARC (mm) | LUNGIME ARC (mm) | COD ARC |
| 620 STANDARD 620 RAPID | 1.50 - 2.24 | 4.50 | 400 | 721085 |
|  | 2.25 - 2.74 | 5.50 | 400 | 721069 |
|  | 2.75 - 3.24 | 6.00 | 400 | 721070 |
|  | 3.25 - 4.00 | 7.30 | 400 | 721072 |
| 640 STANDARD | 3.75 - 4.24 | 7.00 | 400 | 721073 |
|  | 4.25 - 5.24 | 8.00 | 400 | 721074 |
|  | 5.25 - 6.74 | 9.00 | 400 | 721075 |
|  | 6.75 - 7.00 | 10.50 | 460 | 721080 |

TABEL 3

1AB 6 CURENT CONSUMAT DE ACCESORII

| ACCESORII | CONSUM NOMINAL |
| --- | --- |
| R 31 | 50 mA |
| PLUS 433 E | 20 mA |
| MINIDEC SL / DS | 6 mA |
| DECODOR SL / DS | 20 mA / 55 mA |
| RP 433 ESL / EDS | 12 mA / 6 mA |
| CARD DIGITAL | 15 mA |
| CHEIE DIGITALĂ METALICĂ | 15 mA |
| SCHIMBĂTOR FOTO | 90 mA |
| DETECTOR F4 / PS6 | 50 mA |
| MINIGRINDĂ | 70 mA |

UNITATE DE CONTROL 624 MPS

R

Acest cuvânt se referă la un mecanism ce în mod normal este oprit şi a cărui activare suspendă starea curentă a grinzii (deschidere, pauză, închidere) până în momentul în care este transmis alt impuls.

SIGURANŢĂ

Acest cuvânt se referă la toate mecanismele (fotocelule, margini de siguranţă pneumatice cu senzori, bobine magnetice)ce în mod normal sunt oprite şi care întrerup mişcarea grinzii ori de câte ori în raza acestora apare un obstacol.

PANICĂ

Acest cuvânt se referă la un mecanism de activare ce în mod normal este închis  şi care se activează în caz de urgenţă şi cauzează deschiderea grinzii suspendând starea curentă a acesteia (de deschidere) până în momentul în care butonul pentru resetare este apăsat.

1F1   TRANSFORMATOR

J1    REGLETĂ DE CONEXIUNNE DETAŞABILĂ PENTRU TENSIUNE JOASĂ

P1    BUTON RESETARE

F1    SIGURANŢĂ F5A (MOTOR).

F2    SIGURANŢĂ FUSE F1A (ACC)

Fig. 13

PROGRAMAREA MICRO-ÎNTRERUPĂTOARELOR

NOTĂ:DE FIECARE DATĂ CÂND SCHIMBAŢI SETAREA MICRO-ÎNTRERUPĂTOARELOR APĂSAŢI LA FINAL BUTONUL PENTRU RESETARE.

J2    REGLETĂ DE TENSIUNE DETAŞABILĂ  PENTRU PUTERE

J3    CONECTOR SCHIMBĂTOR LIMITATOR

J4    CONECTOR DECODOR

J5    CONECTOR PENTRU PANOU FSW, DE TRANSMISIE, PENTRU BARIERA  SLAVE

J6    CONECTOR NTC PROBE

J9    REGLETĂ DE TENSIUNE DETAŞABILĂ PENTRU SURSA DE CURENT A REŢELEI

CONEXIUNI PROGRAM A/E

DL1  LED IMPULS DESCHIDERE (A/E/P LOG.)

DL2  LED IMPULS ÎNCHIDERE (P LOG.) CONTACT DE SIGURANŢĂ (A LOG.)

DL3  LED IMPULS OPRIRE

DL4  LED ALARMĂ (ALARMĂ)

DL5  LED ÎNTRERUPĂTOR LIMITĂ DESCHIDERE

DL6  LED ÎNTRERUPĂTOR LIMITĂ ÎNCHIDERE

1     2     3     4     5     6

Program    SW1     SW2

A	ON      ON

E	OFF      ON

P	 ON      OFF R(*)	OFF     OFF

Decelerare      SW6

scurt	OFF

lung	ON

Cu 5 sec. presemnalizare  

Timp pauză     SW3   SW4   SW5

(sec)

Ø	OFF   OFF   OFF

5	ON    OFF   OFF

10	OFF    ON    OFF

20	ON    ON    OFF

10	OFF   OFF    ON

20	ON    OFF    ON

30	OFF    ON    ON

40	ON    ON    ON

ALARMĂ

STOP

24 Vcc

LUMINĂ AVERTIZARE

(*)   IMPORTANT!:  Programul R  (de schimbare)  trebuie selectat numai în cazul în care sunt două bariere opuse ce funcţionează simultan.  (a se vedea paragraful  "TRANSMISIE CARD 624 ", de mai jos)

DESCHIDERE

–     –     +   NC    NA

1   2  3   4  5   6   7   8  9 10	1112 13 14 15 16 17	PE N L1

FAAC

FUNCŢIONAREA MECANISMELOR DE SIGURANŢĂ

FX	24

VAC

LAMPĂ	M

MAX 5 W	VENTOLA FA

MOTOR

230 VAC +6%

-10% 50-60 Hz

În cazul programelor A sau E este posibil să obţineţi două tipuri de mecanisme diferite de siguranţă, în funcţie de durata pauzei selectate:

+  5

–  4

3	FX

VENTILATEUR

VENTILATOR

2

- PAUZE CU PRESEMNALIZARE LUMINOASĂ (10-20-30-40 sec):

2	1

1

CONEXIUNI PROGAM P

Fig. 14

Mişcarea de închidere este oprită şi apoi inversată în momentul dezactivării.

- PAUZE FĂRĂ PRESEMNALIZARE LUMINOASĂ:(0-5-10-20 sec):

Mişcarea de închidere este inversată imediat.

ALARMĂ

STOP

24 Vcc

starea DE ALARMĂ

Se declanşează în următoarele cazuri:

–    –    +   NC    NA

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10	111213 14 15 16 17	PE N L1

FAAC

1)   Pornirea mecanismului anti-panică.

2)   Activarea  mecanismului  de  siguranţă PAUZĂ  care întrerupe funcţionarea sistemului atunci când timpul de operare depăşeşte 30 sec.

DESCHIDERE	ÎNCHIDERE

24 VAC MAX 5 W

LUMINĂ

AVERTIZARE

LAMPĂ

VENTOLA FAN

VENTILATOR LÜFTER VENTILADOR

M

MOTOR

230 VAC +6%

-10% 50-60 Hz

Fig. 15

3)   Activarea  simultană a  celor  două  butoane pentru reglarea limitelor.

4)   Microprocesorul detectează unele anomalii.  (syncro).

Starea de alarmă este indicată de luminarea intermitentă (0.25 sec) a ledului de  avertizare  şi a luminii  de  avertizare  (dacă  este conectată).  În acest caz toate funcţiile sistemului  sunt dezactivate.  Revenirea la  modul de funcţionare normal se  face numai după  ce   cauza  care a declanşat alarma este eliminată şi după ce  butonul pentru RESETARE este apăsat.

DESCRIERE REGLETĂ DE CONEXIUNE

DESCHIDERE

Acest cuvânt se referă la orice mecanism ce în mod normal este pornit şi a cărui activare determină o mişcare de deschidere a grinzii. Pentru aparatele automate şi semni-automate acesta controlează atât mişcarea de deschidere cât şi cea de închidere.

ÎNCHIDERE

Acest cuvânt se referă la orice mecanism ce în mod normal este pornit şi a  cărui activare determină o mişcare de închidere a grinzii.  (Prezent doar la mecanismul P).

FUNCŢIONAREA DIFERITELOR PRGRAME DE CONTROL

1AB. 7   PROGRAM A (AUTOMATIZAT)

| impuls Stare grindă | Pornit | Oprit | Siguranţă | Panică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| închisă | Se deschide şi se reînchide după perioada de pauză | Nici un efect | Nici un efect | Grinda se deschide şi/sau rămâne deschisă. Condiţia de alarmă este activată (a se vedea paragraful aferent). |
| deschisă | Se închide imediat (*) | Numărătoarea este oprită | Timpul de pauză este suspendat până la dezactivare |  |
| în închidere | Mişcarea este inversată | Se opreşte | A se vedea paragraful aferent |  |
| în deschidere | Nici un efect | Se opreşte | Nici un efect |  |
| oprită | Se închide imediat (*) | Nici un efect | Nici un efect |  |

(*) În cazul în care a fost seletată presemnalizarea bariera se închide după 5 sec.

1AB.8 PROGRAME (SEMI-AUTOMATIZAT)

| impuls Stare grindă | Pornit | Oprit | Siguranţă | Panică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| închisă | Se deschide | Nici un efect | Nici un efect | Grinda se deschide şi/sau rămâne deschisă. Condiţia de alarmă este activată (a se vedea paragraful aferent) |
| deschisă | Se reînchide (*) | Se opreşte | Nici un efect |  |
| În închidere | Mişcarea este inversată | Se opreşte | A se vedea paragraful aferent |  |
| În deshidere | Se opreşte | Se opreşte | Nici un efect |  |
| oprită | Se reînchide (*) | Nici un efect | Nici un efect |  |

(*)În cazul în care a fost seletată presemnalizarea bariera se închide după 5 sec.

1AB. 9   Program P (Parcare: programul nu permte presemnalizare

5.3. POTRIVIREA ÎNCHIDERII ŞI A DECELERĂRII

1)   Poziţionaţi microîntrerupătorul SW6 în funcţie de nivelul de decelerare necesar:

ÎNCHIS: SCURT(1.5 sec).

DESCHIS: LUNG (2.5 sec).

Pentru grinzi cu o lungime de maxim 4 m este recomandată o decelerare scurtă.  Pentr grinzi cu o lungime între 4 şi 7 m este recomandată o decelerare lungă.

2)   Potrivirea camelor pentru limitele de închidere se face prin deşurubarea celor două şuruburi Allen, aşa cum este ilustrat în figura 17. Pentru a mări unghiul de decelerare mutaţi cama către butonul pentru limită.Pentru a micşora unghiul de decelerare mutaţi cama de lângă butonul pentru limită.

3)   Reînchideţi sistemul (a se vedea paragraful 6)şi efectuaţi căteva cicluri de test pentru a verifica dacă poziţionarea butoanelor pentru limită, arcul pentru balansare şi forţa de torsiune transmisă sunt corecte.

5.4 TESTAREA SISTEMULUI DE AUTOMATIZARE

Fig. I7

1AB. FUNCŢIONAREA IO A LUMINII DE AVERTIZARE

| Stare grindă | N.A. Contact (*) | N.C. Contact (**) |
| --- | --- | --- |
| închisă | oprit | pornit |
| În deschidere sau deschisă | pornit | oprit |
| presemnalizare (dacă este selectată) şi/sau închisă | Lumină intermitentă |

(*) Lumina de avertizare este conectată înte intervalele 8 şi 10.

(**)Lumina de avertizare este conectată înte intervalele 9 şi 10.

5.2. AJUSTAREA FORŢEI DE TORSIUNE TRANSMISE

Utilizaţi cele două şuruburi de deviere (fig. 8) pentru a regla sistemul hidraulic de transmisie a forţei de torsiune.

Şurubul roşu reglează forţa pe parcursul închiderii.

Şurubul verde reglează forţa pe parcursul deschiderii.

Pentru a creşte forţa de torsiune învârtiţi şuruburile în sensul acelor de ceasornic.

Pentru a micşora forţa de torsiune învârtiţi şuruburile în sens invers acelor de ceasornic.

O dată ce instalarea este completă lipiţi abţibildul pentru atenţionarea pericolului pe capacul carcasei (Fig. 18).

Faceţi un test de funcţionare complet pentru barieră şi toate accesoriile conectate la aceasta. Oferiţi clientului „Ghidul utilizatorului” şi explicaţi-i modul de funcţionare corect al barierei punând accent asupra pericolelor potenţiale.

Fig. I8

deviere

Fig. I6

6. UTILIZARE MANUALĂ

În cazul care bariera trebuie manevrată manual în urma unei pene de curent sau a unei erori de operare, folosiţi mecanismul pentru deblocare după cum urmează.

Cheia furnizată poate fi triunghiulară (standard)  sau personalizată  (opţional).

ÎNCHIDERE

DESCHIDERE

Fig. I9 a

Fig. 20

ÎNCHIDERE

DESCHIDERE

8.2. SCURGERI DE AER ÎN CIRCUITUL HIDRAULIC

Cazul în care grinda se mişcă neregulat se poate datora prezenţei aerului în circuitul hidraulic:

1)   Îndepărtaţi şurubul de respiraţie (Fig. 9).

2)   Activaţi electric grinda:

-  în timp ce grinda se deschide slăbiţi şurubul de scurgere de pe pistonul cu arc pentru echilibrare şi apoi strângeţi-l la loc.  (Fig. 1, poziţia 33);

-  în timp ce grinda se închide slăbiţi şurubul de scurgere de pe pistonul fără arc pentru echilibrare şi apoi strângeţi-l la loc. (Fig. 1, poziţia 11).

Dacă este necesar repetaţi operaţia până când obţineţi o mişcare lină a grinzii.

Fig. I9 b

- Introduceţi cheia standard (Figura 19 a) sau cheia personalizată (Figura 19 b) în încuietoare şi învârtiţi o dată în sens invers acelor de ceasornic.

- Închideţi sau dschideţi bariera manual.

7. REVENIREA LA MODUL NORMAL DE OPERARE

Pentru a preveni activarea barierei printr-un impuls accidental, deconectaţi sistemul de la sursa de curent înainte de a reveni la modul normal de operare.

Cheie triunghiulară  (standard):

- învârtiţi de cheie în sensul acelor de ceasornic până la capăt şi apoi scoateţi cheia (Fig.19a).

Cheie personalizată  (opţional):

- învârtiţi cheia în sensul acelor de ceasornic până la capăt.

- învârtiţi cheia în sens invers acelor de ceasornic foarte încet până în punctul în care poate fi scoasă. (Fig. 19 b).

9.  REPARAŢII

Pentru reparaţii contacţi un centru service autorizat de cătreFAAC.

I0. ACCESORII

PANOURI ELECTRONICE OPŢIONALE

Cele trei panouri – PENTRU BARIERA SLAVE,  FSW  şi DE TRANSMISIE- oferă funcţii suplimentare pentru unitatea 624MPS şi pot fi utilizate simultan.

Citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate împreună cu fiecare produs.

PANOU 624 FSW (Fig. 2I)

Panoul 624 FSW controlează funcţionarea fotocelulelor pentru programul P (Parcare).

Pentru a preveni violarea proprietăţilor mecanismul de siguranţă opreşte grinda iar pentru  a se reînchide mecanismul trebuie dezactivat.

8.  ÎNTREŢINERE

Atunci când au loc operaţiuni de întreţinere verificaţi întotdeauna dacă şuruburile de deviere sunt setate corespunzător, dacă sistemul se află în echilibru şi dacă mecanismele de siguranţă funcţionează corect.

8.I. ALIMENTAREA CU ULEI

Verificaţi periodic cantitatea de ulei din interiorul rezervorului.

Pentru ciclurile de rotaţie medii/mici este suficientă o singură verificare anuală; pentru operaţii mai complexe este recomandat să faceţi o verificare la fiecare  6 luni.

Nivelul nu trebuie să scadă sub semnul marcat pe fereastra de inspecţie. (Fig. 20).

Pentru a alimenta, deschideţi capacul de deasupra (Fig. 20) şi turnaţi ulei până la nivelul necesar.

624 PANOU PENTRU BARIERE SCLAV (Fig. 2I)

Fig. 2I

Nu folosiţi decât ulei FAAC XD 220.

Panoul de aplificare controlează funcţionarea simultană a barierelor opuse. Una dintre cele două bariere este identificată ca MASTER iar cealaltă ca SLAVE.

Toate semnalele trimise (deschidere,  siguranţă) sunt controlate de către bariera MASTER iar bariera SLAVE realizează aceleaşi mişcări.

PANOU TRANSMISIE (FIG. 22)

Panoul de transmisie oferă posibilitatea de a controla servicii auxiliare cu ajutorul contactelor aflate pe şipca terminală. Acestea sunt importante pentru iferitele stări de funcţiune ale barierei.

PICIOR DE SPRIJIN (Fig. 26)

Fig. 25

Piciorul de sprijin susţine grinda atunci când aceasta este închisă şi o împiedică să se încline în jos.

IMPORTANT! În cazul în care piciorul de sprijin este instalat, arcul de echilibrare trebuie ajustat.

DESCHIDERE AUTOMATĂ DE URGENŢĂ (Fig. 23a)

Fig. 22

În cazul unei pene de curent acest mecanism permite ridicarea manuală a grinzii fără a avea acces la mânerul de deschidere al unităţii hidraulice. Un sistem hidraulic asigură blocarea grinzii în poziţie de deschidere.

VALVĂ ANTI efracţie (Fig. 23b)

Acest mecanism asigură integritatea sistemului hidraulic în cazul în care grinda este deschisă forţat.

SUPORT FURCĂ (Fig. 27)

Suportul furcă are două funcţii:

Fig. 26

-	previne ruperea sau îndoirea grinzii atunci când asupra capătului acesteia este aplicată o forţă ;

-	acţionează ca un sprijin pentru grinda închisă şi o împiedică să se încline în jos.

Fig. 23a	Fig. 23b

BALUSTRADĂ KI1 (Fig. 24)

Balustrada măreşte vizibilitatea grinzii. Este disponibilă pentru varianta  de 2 m şi 3 m.

IMPORTANT! În cazul în care kit-ul pentru balustradă este instalat,

arcul de echilibrare trebuie ajustat.

Fig. 27

POZIŢIONAREA PICIORULUI DE SPRIJIN PENTRU SUPORTUL FURCĂ

P1

71.5 (620)

84    (640)	P2

Fig. 24

335 (620)

360 (640)

A	90

L

BALAMA KI1 (Fig. 25, numai model 620 )

Kit-ul pentru balama permite ridicarea grinzii rigide până la o înălţime maximă de 3 m.

IMPORTANT În cazul în care kit-ul pentru balama este instalat, arcul de echilibrare trebuie ajustat.

Note: Dimensiunile sunt exprimate mm.	Fig. 28

Figura 28 ilustrează poziţionarea piciorului de sprijin pentru suportul furcă

PI = picior de sprijin pentru barieră	P2 = picior de sprijin pentru suport furcă

L = lungime grindă (în mm)		A = L-425 mm (620) L- 450 mm (640)

GHIDUL UTILIZATORULUI

SISTEM DE AUTOMATIZARE 620 - 640 - 642

Înainte de a utiliza produsul citiţi cu atenţie ghidul utilizatorului şi păstraţi-l într-un loc sigur pentru utilizările ulterioare.

Reguli de siguranţă generală

Atunci când sunt instalate şi utilizate corect, sistemele de automatizare 620, 640 şi 642 asigură un grad mare de siguranţă.

Câteva reguli simple de comportament ce pot preveni apariţia accidentelor:

- Nu staţionaţi sub canat.

- Nu staţionaţi lângă sistemul de automatizare, nu permiteţi acest lucru copiilor sau  adulţilor şi nu lăsaţi obiecte în preajma acestuia.

- Ţineţi departe de copii telecomenzile sau alte mecanisme ce ar putea declanşa grinda.

- Nu permiteţi copiilor să se joace cu sistemul de automatizare.

- Nu blocaţi intenţionat mişcarea grinzii.

- Nu lăsaţi crengi sau arbuşti să blocheze mişcarea grinzii.

- Asiguraţi-vă că luminile indicatoare sunt în funcţiune şi sunt vizibile.

- Nu încercaţi să activaţi grinda manual decât în cazul în care aţi deconectat-o..

- În cazul unei funcţionări necorespunzătoare, deconectaţi grinda pentru a permite accesul vehiculelor şi conectaţi personalul tehnic de specialitate.

- Când aveţi setat modul pentru operare manuală, înainte de a repune sistemul în modul normal de operare opriţi alimentarea cu curent a acestuia.

- Nu modificaţi componentele sistemului de automatizare.

-Nu încercaşi să reparaţi sau să efectuaţi lucrări asupra sistemelor de automatizare.Contactaţi pentru aceasta numai personalul calificat.

-Cel puţin o dată la 6 luni stabiliţi cu personalul calificat o verificare a sistemelor de automatizare, a mecanismelor de siguranţă şi a împământărilor pentru a vedea dacă funcţionează corect.

DESCRIERE

Sistemele de automatizare 620, 640 şi 642 beneficiază de bariere ideale pentru controlul accesului vehiculelor printr-un pasaj de maxim 7 metrii lăţime, care prezintă un trafic cu o intensitate medie sau mare.

Carcasa protejează dispozitivul format dintr-o unitate de control hidraulică şi două pistoane. Pistoanele activează rotaţia axului cu ajuorul unui braţ de culisant. Un arc montat pe unul dintre pistoane echilibrează axul.

Axul constă dintr-o bară de aluminiu vopsită în alb cu reflectoare roşii pentru a asigura vizibilitatea în întuneric.

Funcţionarea axului este controlată de o unitate de control electronică montată într-un recipient care asigură protecţia adecvată împotriva agenţilor atmosferici. Recipientul poate fi montat în interiorul carcasei.

Poziţia normală a axului este cea verticală, axul fiind închis.

Atunci când unitatea de control recepţionează o comandă de deschidere de la telecomanda radio sau de la alt mecanism de control aceasta activează sistemul hidraulic şi roteteşte axul cu 90° până în poziţie orizontală pentru a permite accesul.

În cazul în care este setat modul automat, axul se va închide de la sine după scurgerea timpului setat ca pauză.

În cazul în care a fost selectat modul semi-automat trebuie trimis un al doilea impuls pentru a închide din nou axul.

Transmiterea unei comenzi de deschidre în timp ce axul se închide cauzează inversarea direcţiei de mişcare.

Comanda de oprire (dacă este disponibilă)  opreşte mişcrea în orice moment.

Pentru mai multe informaţii referitoare la funcţionarea barierei în cazul diferitelor moduri de operare contactaţi tehnicianul care a instalat sistemul.

Barierele includ mecanisme de siguranţă (fotocelule) care împiedică închiderea axului atunci când în raza lor de acţiune se află un obstacol.  Mecanismul cu barieră 630 este echipat în mod standard cu mecanisme de siguranţă şi anti-coliziune  care limitează forţa de transmisă axului.

Sistemul hidraulic asigură blocarea axului în orice poziţie.

În continuare axul poate fi deblocat manual doar prin utilizarea mecanismului de deschidere.

Luminile de avertizare funcţionează în timp ce axul este în mişcare.

UTILIZARE MANUALĂ

În cazul în care bariera trebuie mişcată manual din cauza unei pene de curent sau a unei funcţionări necorespunzătoare, utilizaţi mecanismul de deschidere după cum urmează:

Cheia furnizată poate fi triunghiulară (standard) sau personalizată  (optional).

- Introduceţi cheia standard (fig. 1) sau cheia personalizată (fig.

2) în încuietoare şi învârtiţi o dată în sens invers acelor de ceasornic.

- Inchideţi sau deschideţi manual bariera.

REVENIREA LA MODUL DE OPERARE NORMAL

Pentru a preveni activarea barierei printr-un impuls accidental, deconectaţi sistemul de la sursa de curent înainte de a reveni la modul normal de operare.

Cheie triunghiulară  (standard):

- răsuciţi de cheie în direcţia acelor de ceasornic până la capat şi apoi scoateţi cheia.

Cheie personalizată  (optional):

- învârtiţi de cheie în sensul acelor de ceasornic până la capăt

- Învârtiţi de cheie uşor în sens invers acelor de ceasornic până în punctul în care cheia poate fi scoasă.

ÎNCHIDERE

DESCHIDERE	             Fig. 1

ÎNCHIDERE

DESCHIDERE

Fig. 2

# Text boxes

| MODEL DISPOZITIV | 620/642 RAPID | 620/642 STANDARD | 640/642 STANDARD |
| --- | --- | --- | --- |
| Lungimea maximă a axului (m) | 2 2.5 3 | 4 | 2 2.5 3 | 4 | 4 5 | 6 | 7 |
| Timpul maxim de deschidere (s) (frânarea este exclusă | <2 | <3 | 3,5 | 4,5 | 4 | 5,5 | 8 |
| Viteză unghiulară (r.p.m.) | 7.5 | 5 | 4.2 | 3.3 | 3.7 | 2.7 | 1.8 |
| Rata fluxului pompat (l/min) | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 | 2 | 1.5 | 1 |
| Forţa maximă de torsiune (Nm) | 90 | 110 | 150 | 200 | 210 250 | 340-370 |
| Tipuri de ax | Rigid/ Cu margini/ Articulat |
| Ciclu de rotire | 100% | 70% | 100% |
| Sursă curent | 230 V~ (+6 -10 %) 50 Hz |
| Curent consumat (W) | 220 |
| Tip de ulei | FAAC XD 220 |
| Cantitate de ulei (l) | 2 |
| Temperatura la care motorul se opreşte | 120° C |
| Sistem anti-coliziune | Valvele de deviere sunt furnizate standard standardului |
| Gamă de temperatură | -20 până la +55 °C |
| Tratament de protejare a carcasei | cataforeză |
| Finisaj carcasă | RAL 2004 poliester |
| Protecţie carcasă | IP 54 |
| Greutate (kg) | 73 | 84 |
| Dimensiunile carcasei WxHxD (mm) | A se vedea figura 4 şi 5 |
| Caracteristicile tehnice ale motorului electric |
| Viteză (Rpm) | 2,800 | 1,400 |
| Putere (W) | 200 | 200 |
| Curent consumat (A) | 1 | 1.2 |
| Sursă de curent | 230V~ (+6 -10 %) 50 Hz |

| LED | Pornit (contact închis) | Oprit (contact deschis) |
| --- | --- | --- |
| FCC | Întrerupător limită închidere dezactivat | Întrerupător limită închidere activat |
| FCA | Întrerupător limită deschidere dezactivat | Întrerupător limită deschidere activat |
| DESCHIIS | activat | dezactivat |
| ÎNCHIS/FSW | activat (*)/saf. dezactivat(**) | dezactivat(*)/saf. activat (**) |
| STOP | dezactivat | activat |
| ALARMĂ | grinda este în mişcare | grinda staţionează |
| Lum. Aver. 1 | a se vedea funcţionarea lumi. de aver. | a se vedea funcţionarea lum. de aver. |
| CURENT | motor pornit | motor oprit |  |
| *) fucţionare program P **) funcţionare program A/E |  |  |

(*) P logic operation

(**) A / E logic operation

| impuls stare grindă | Pornit | Oprit | Pornit | Panică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Închisă | Se deschide | Nici un efect | Nici un efect | Grinda se deschide şi/sau rămâne deschisă. Condiţia de alarmă este activată (a se vedea paragraful aferent) |
| Deschisă | Nici un efect | Se reînchide | Nici un efect |  |
| În închidere | Mişcarea este inversată | Nici un efect | Mişcarea este oprită |  |
| În deschidere | Nici un efect | Se deschide şi se reînchide | Mişcarea este oprită |  |
| Oprită | Se deschide | Se reînchide | Nici un efect |  |

2I

105.3

90

| ARC DE ECHILIBRARE PENTRU GRINZI WI1H SKIR1 |
| --- |
| MODEL DISPOZITIV | LUNGIME GRINDĂ (m) | DIAMETRUL MATERIAL ARC (mm) | LUNGIME ARC (mm) | COD ARC |
| 620 STANDARD | 2.00 - 2.99 | 5.50 | 400 | 721069 |
|  | 3.00 - 3.74 | 6.50 | 400 | 721071 |
|  | 3.75 - 4.00 | 7.00 | 400 | 721073 |
|  | 3.75 - 4.74 | 8.00 | 400 | 721074 |
| 640 STANDARD | 4.75 - 5.24 | 10.00 | 460 | 721079 |
|  | 5.25 - 5.74 | 10.50 | 460 | 721080 |
|  | 5.75 - 6.74 | 11,00 | 460 | 721081 |
|  | 6.75 - 7.00 | 12.00 | 460 | 721082 |